## Slide 1: Conférence enerj-meeting consommer moins d’énergie et de matériaux
L’économie circulaire sur Vélizy Topaz
Hervé Pagnon – 9 février 2023

## Slide 2: introduction
Sur une surface de 2000 m2, modernisation et rénovation
Halls d’entrée et dégagements
RIE
Cafétéria et terrasses extérieures
Paliers d’étage
Etage show room
Espaces verts
Rénovation de l’immeuble Topaz à vélizy

## Slide 3: Déroulement de l’opération
CONTEXTE SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL
Identification des matériaux du projet pouvant être réutilisés in situ & ex-situ
Intégration du Booster du Réemploi dès son lancement en 2020
Dynamique de la loi AGEC : audit ressources, accompagnement économie circulaire
OPERATION
Rénovation du Bâtiment «Topaz » : un enjeu fort pour la Société de la Tour Eiffel / Stratégie RSE
Projet pilote de la stratégie RSE, porté sur une expérimentation d’un grand nombre de lots différents (16 concernés sur 20), pour aborder tous les aspects de l’économie circulaire, plus que de viser un impact carbone élevé
    Réemploi,
      Réemploi in situ
      Réemploi ex situ
      Surplus
    Eco-responsable
      Biosourcé
      Réutilisation
      Recyclage
Budget (3 M€)

## Slide 4: Le curage
Audit ressources par Citaé, AMO économie circulaire
Identification des matériaux du projet pouvant être réutilisés in situ & ex-situ
Ensemble des matériaux du projet répondant aux objectifs de réemploi et d’économie circulaire, soigneusement déposé, reconditionné et stocké sur site.
Condition de la réussite de cette 1ère phase
    Acceptation des maîtres d’œuvre et entreprises à s’investir dans la démarche
    Suivi rigoureux par un sachant (AMO économie circulaire)
    Expérimentation de l’entreprise de curage (Tricycle)
Bilan du curage – 143 t de déchets envoyées vers les filières spécialisées : Valdelia (éco-organisme, pour les DAE), Paprec (gravas, plâtre, bois, …), Derichebourg (ferraille), Tarkett (moquette)
128 t de matières recyclées – Taux de valorisation de 86 %
    Gravats : 89 t
    Plâtre : 7 t
    Ferraille : 3 t
    Déchets d’ameublement et d’équipement (DAE) : 3 t
    Moquette : 2 t
20 t de déchets évités grâce au réemploi – Taux de réemploi de 13,5 %
    17 Tonnes en réemploi in situ
    3 Tonnes stockées/revendues par Tricycle : tables, chaises, mobiliers RIE ou réemployées ex situ par STE

## Slide 5: la renovation
78 Tonnes de matériaux en réemploi et surplus – Taux de réemploi : 9 % (masse totale : 866 T)
  48 Tonnes de réemploi in/ex situ – Taux de réemploi : 5,4 %
    43 Tonnes de réemploi in situ
      VRD / Espaces verts : 40 m3 de terre, 110 m2 de dalles drainantes, 40 pas japonais, 30 m2 de dalles gravillonnées, 2 massifs béton, …
      Faux plafond : 1800 m2
      Faux plancher : 100 m2
      Cloisons amovibles, stores et rideaux au 5ème étage
      Matériels électriques (BAES, Câbles, boites Plexo, …), CVC (gaines, ventilo-convecteurs, …)
    5 Tonnes de réemploi ex situ
      Moquette : 2000 m2
      Agencement en Mélaminé, MDF et Agglo : 200 m2
      Mobiliers : tables, tabouret, chaises, canapé, banquette, …
  31 Tonnes de surplus de chantier (réemploi) – Taux de réemploi : 3,6 %
      Dalles pour terrasse extérieure : 530 m2
      Matériaux Gros œuvre : 500 m2 de géotextile, 200 kg de ferraillage, 2 m3 de sable, 45 m2 de parpaing, …
      Cloisons Plâtrerie : 80 m2 de BA13, 200 ml d’ossature, 10 cartons de vis, …
      Tasseaux bois : 20 m2
Matières en réemploi

## Slide 6: La renovation
270 t de déchets générés - Gestion et traitement des déchets par Waste Marketplace
    223 t de déchets valorisées en matière première
      Terre : 171 t
      Gravats : 25 t
      Bois : 14 t
    Taux de valorisation : 83 %
Bilan des déchets
Matières Eco responsables
165 t réutilisées / recyclées / biosourcées – Taux de matériaux recyclés / biosourcés : 19 %
    Béton recyclé en grave : 160 t
    Peinture biosourcée Algo : 5800 m2
    Bardage en bois recyclé pour habillage local poubelles : 20 m2
    Tables Tourcoing en bois issu de forêts éco-responsables, avec plateau en volant de badminton : 70 u
    Agencement en bois issu de forêts éco-responsables
    Chaises hautes Gaas en bois issu de forêts éco responsables : 50 u
    Chaises Cabasse en bois issu de forêts éco-responsables : 10
    Passe-plats à partir de chutes de métal : 5 u
    Tissu recyclé des banquettes

## Slide 7: Bilan environnemental
CO2 : 42 t CO2, soit 21 kgCO2/m2, d’économie de carbone (35 AR Paris – New York en avion)
    35 t CO2, grâce au réemploi
    7 t CO2, grâce à la valorisation des déchets
ERA : 200 g Sb, réduction de l’épuisement des ressources abiotiques (12 M de sacs plastiques)
Energie : 480 MWh économisés, soit l’équivalent de 30 allers-retours Paris – Marseille en TGV
Eau : 2500 l économisés
Déchets : 42 t de déchets évités (production annuelle de déchets pour 70 habitants)
Economies grâce au réemploi et valorisation des déchets

## Slide 8: conclusion
    La démarche d’économie circulaire est un succès
Intégration et mise en œuvre de l’économie circulaire et en particulier du réemploi dans tous les marchés : Curage (TRICYCLE), TCE (ERI), Espaces verts (MUGO), Agencement et mobilier RIE (FAIRSPACE), Mobilier (RBC)
Quantité et taux de réemploi en curage et en réemploi de bon niveau
Valorisation des déchets performante pour le curage et la rénovation
Bilan environnemental et économique de qualité pour le curage et la rénovation
Implication et motivation de l’ensemble des acteurs du projet
      Le réemploi
Une nécessité environnementale
Une choix économique gagnant (Bilan 0+) engageant toute la profession à considérer le réemploi comme une démarche normalisée.

## Slide 9: Merci de votre attention
///9