- Chaufferie biomasse

La production de chaleur nécessaire aux besoins de chauffage et d'eau chaude sanitaire du lycée (résidence lycéenne, externat, demi-pension et gymnase) est assurée par une chaudière bois alimentée en plaquettes forestières.

La chaudière bois est dimensionnée pour satisfaire 100 % des besoins de chauffage, elle est associée à un stockage de chaleur sous forme d’un ballon tampon fortement isolé. Ce ballon tampon est dimensionné pour permettre :

la fourniture de chaleur, quel que soit le besoin sans que la chaudière bois ne descende en dessous de son minimum technique,

d’absorber les pointes de puissance dues à la production d’eau chaude sanitaire instantanée.

Une chaudière gaz est installée en secours, afin de reprendre 100 % du besoin en cas de défaillance de la chaufferie bois ou de son approvisionnement. Cette chaudière intervient en secours et non pas en appoint, en fonctionnement normal sa consommation est nulle. Le raccordement hydraulique est réalisé de manière à ce qu’un fonctionnement cumulé des deux énergies ne soit pas possible, un basculement manuel est nécessaire pour passer d’une énergie à l’autre, il s’agit d’un mode dégradé.

- Solaire thermique

L'utilisation de l'énergie solaire pour le réchauffage de l'eau chaude sanitaire de la résidence lycéenne, la demi-pension, les logements de fonction et le gymnase, est assurée par des capteurs plans, à haut rendement, à circulation de liquide caloporteur, assemblés in situ.

Il a été installé en façade sud :

204 m² de capteurs plans pour l’internat et la demi-pension,

37 m² de capteurs plans, pour les logements de fonction,

200 m² de capteurs plans.

A ce jour, il est prévu de produire de l’énergie électrique grâce à des modules photovoltaïques installés sur trois bâtiments distincts du Lycée de Bègles. Le détail des puissances que l’on pourrait installer sur chacun des bâtiments avec la solution envisagée est présenté ci-dessous.

- Photovoltaïque

Le lycée de Bègles produit de l’énergie électrique grâce à des modules photovoltaïques installés sur l’ensemble des bâtiments. Le détail des puissances installées sur chacun des bâtiments avec la solution envisagée est présenté ci-dessous.

| Bâtiment | Externat | Résidence lycéenne | Logements | EPS | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Surface de capteurs (m²) | 1718 | 558 | 155 | 455 | 2 886 |
| Technologie | Cristallin | Amorphe | Amorphe | Amorphe |  |
| Production (kWh/m²) | 165.25 | 55.02 | 80.00 | 66.59 |  |
| Production (kWh ef) | 283 900 | 30 700 | 12 400 | 30 300 | 357 300 |
| Production (MWh ep) | 732,46 | 79,21 | 31,99 | 78,17 | 983 |